## Slide 1
EMBODIED INTELLIGENCE · TECH SHARING
VLA 大模型技术分享报告
视觉-语言-动作模型：发展轨迹、技术路线与训练部署实践
解析对象：ACT / act-plus-plus（Mobile ALOHA） · NVIDIA Isaac-GR00T N1 · Physical Intelligence openpi（π0）· Google robotics_transformer（RT-1 / RT-2）
01 发展背景与意义
02 与传统控制对比
03 技术路线与理论框架
04 训练部署全流程
05 发展趋势
具身智能技术组 · 2026 年 7 月

## Slide 2
CONTENTS
目 录
01
VLA 发展背景、轨迹与意义
从深度学习到基础模型：VLA 的诞生逻辑、发展脉络与核心优势
02
与传统视觉机器人控制对比
感知-规划-控制流水线 vs 端到端 VLA：架构、泛化与工程差异
03
VLA 大模型技术路线与理论框架
RT-1/RT-2、ACT、π0、GR00T N1 四条代表性路线的架构与理论剖析
04
模型训练部署全流程
数据采集→清洗→转换→增强→训练→部署→性能测试完整流水线
05
发展趋势
数据、模型、推理、评测与生态五个维度的未来演进方向
02
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 3
PART 01
VLA 发展背景、轨迹与意义
Vision-Language-Action：机器人学习从专用小模型走向通用基础模型
03
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 4
PART 01 · 发展背景
VLA 为什么会出现：三股技术洪流的交汇
大模型能力外溢
• LLM/VLM（GPT、PaLM、Gemini、LLaMA）展现出强大的开放世界语义理解与常识推理能力
• 视觉-语言预训练（CLIP、PaLI、SigLIP）打通了图像与文本的统一表征空间
• 自然的问题：能否让互联网级知识“长出手脚”，直接输出机器人动作？
机器人学习的数据瓶颈
• 传统强化学习/模仿学习任务专用、数据昂贵，换任务/换场景即失效
• 遥操作数据采集成本高（ALOHA 将双臂遥操作硬件降至 ~2 万美元量级）
• Open X-Embodiment 等跨机器人数据集汇聚 100 万+ 轨迹，规模法则开始在机器人领域生效
硬件与算力成熟
• 端侧算力（Jetson Orin/Thor）足以承载十亿至几十亿参数模型实时推理
• 灵巧硬件（双臂、人形、灵巧手）快速降价，具身平台多样化
• 仿真（Isaac Lab、MuJoCo）+ 合成数据管线可低成本放大真实数据
核心命题：VLA = 视觉（Vision）+ 语言（Language）→ 动作（Action）。用一个统一的大模型，接收图像观测与自然语言指令，直接生成机器人控制动作，实现“看得懂、听得懂、做得到”。
04
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 5
PART 01 · 发展轨迹
VLA 技术演进时间线（2022–2026）
2022.12
RT-1
Google robotics_transformer：首个大规模真实机器人 Transformer 策略，13 万条轨迹 / 700+ 任务，动作离散化为 token
2023.04
ACT
Stanford ALOHA / act-plus-plus：CVAE + Transformer 动作分块（Action Chunking），低成本双臂精细操作里程碑
2023.07
RT-2
“VLA”概念正式提出：VLM（PaLI-X/PaLM-E）直接微调输出动作 token，互联网知识迁移到操作，涌现语义泛化
2024.01
Mobile ALOHA & OXE
act-plus-plus 扩展到移动操作；Open X-Embodiment 聚合 22 种机器人数据，RT-X 验证跨具身正迁移
2024.10
π0 (openpi)
Physical Intelligence：VLM 骨干（PaliGemma）+ Flow Matching 动作专家，连续高频（50Hz）灵巧控制
2025.03
GR00T N1/N1.5
NVIDIA 开源人形机器人基础模型：双系统架构（VLM 慢思考 + DiT 快执行），数据金字塔训练
演进主线：动作离散 token（RT-1/RT-2）→ 动作分块生成（ACT）→ 扩散/流匹配连续动作（π0、GR00T）；单一具身 → 跨具身、跨任务通用基础模型。
05
VLA 大模型技术分享报告
2025.11
π*0.6
Physical Intelligence：RECAP 三阶段训练（示范→纠正→自主 RL），从自身经验学习，吞吐量翻倍、失败率减半
2026
π0.7 & GR00T N1.7
π0.7 可组合泛化+多模态提示，零样本跨具身；N1.7 换 Cosmos-Reason2 骨干，3.2 万小时人类视频，Apache 2.0 商用开源

## Slide 6
PART 01 · 意义与核心优势
VLA 的战略意义与四大核心优势
战略意义：VLA 把机器人控制从“针对每个任务写程序/训小模型”转变为“训练一次基础模型 + 少量微调适配”，是具身智能的 GPT 时刻的候选路径。
优势 1：语义泛化
继承 VLM 的互联网知识：能理解“把濒危动物玩偶递给我”这类训练集中从未出现的组合概念（RT-2 涌现能力评测泛化成功率约 2× RT-1）
优势 2：端到端简化
感知、语义理解、决策、控制统一在一个网络中优化，消除模块间接口误差累积；ACT 证明端到端可完成插接、开盖等毫米级精细操作
优势 3：跨具身与规模效应
同一架构可吸收多机器人、多形态数据（OXE/GR00T 数据金字塔），数据越多能力越强，呈现类似 LLM 的 Scaling Law
优势 4：自然语言交互
任务以自然语言下达，无需重新编程；支持指令组合、多步任务分解，与上层 LLM 规划器（如 SayCan、GR00T System 2）无缝衔接
一句话总结：VLA 让机器人第一次拥有“通用先验”——先看懂世界、听懂人话，再学会动手，而不是从零学每一个动作。
06
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 7
PART 02
与传统视觉机器人控制对比
模块化流水线 vs 端到端 VLA：范式差异与工程权衡
07
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 8
PART 02 · 架构对比
两种范式的信息流对比
传统视觉机器人控制（模块化流水线）
相机标定 图像采集
目标检测 位姿估计
任务规划 (状态机)
运动规划 (MoveIt/RRT)
轨迹跟踪 (PID/MPC)
特点：每个模块独立设计、独立调参；接口为人工定义的中间表示（位姿、轨迹点）；误差逐级累积，语义理解能力有限。
VLA 端到端范式
多视角图像
+ 语言指令
+ 本体状态
VLA 大模型
VLM 骨干（视觉/语言统一编码）+ 动作生成头
(自回归 token / 扩散 / 流匹配)
动作块 / 动作序列
关节角、EEF 位姿、夹爪、底盘 (5–50Hz)
特点：像素与文本直接映射到动作；语义、几何、动力学知识隐式融合在同一组权重中；靠数据与算力换取通用性。
本质区别：传统方法“人来分解问题，机器执行”；VLA “机器从数据里学会分解问题”。
08
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 9
PART 02 · 逐项对比
传统视觉控制 vs VLA：八个维度
对比维度 | 传统视觉机器人控制 | VLA 大模型
系统架构 | 感知→规划→控制串行模块，人工定义接口 | 单一神经网络端到端，图像+语言→动作
任务定义 | 编程/示教器/状态机，改任务需重新开发 | 自然语言指令，零/少样本切换任务
泛化能力 | 限于标定场景与已建模物体，光照/位置变化敏感 | 对新物体、新指令、新场景有语义级泛化（RT-2 涌现评测约 2× RT-1）
误差特性 | 各模块误差累积（标定误差+检测误差+规划误差） | 整体优化无接口误差，但存在分布外失效、可解释性差
数据/知识来源 | 人工建模 + CAD + 手工特征/专用检测模型 | 互联网图文预训练 + 大规模遥操作/仿真轨迹
开发成本 | 单任务开发周期长，专家依赖强；运行算力低 | 预训练成本高，但下游适配仅需数十~数百条演示（π0/GR00T 微调）
实时性/确定性 | 毫秒级确定性控制，易做安全认证 | 10–50Hz 推理，需动作分块/蒸馏/量化优化；确定性与安全认证是挑战
典型代表 | 手眼标定+抓取位姿检测（GPD）+MoveIt | RT-1/RT-2、ACT、π0、GR00T N1
务实结论：两者并非取代关系——工业高精度重复场景传统方法仍占优；开放环境、长尾任务、人机交互场景 VLA 优势显著，混合架构（VLA 决策 + 传统底层控制器执行）是当前工程主流。
09
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 10
PART 03
VLA 大模型技术路线与理论框架
四条代表性路线：RT 系列 · ACT · π0 · GR00T N1
10
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 11
PART 03 · 理论框架总览
VLA 的统一数学形式与三大技术流派
统一形式化：学习策略 π_θ ( a_{t:t+H} | o_t , ℓ )
o_t：多视角图像 + 本体感知状态；ℓ：自然语言指令；a_{t:t+H}：未来 H 步动作块（action chunk）
流派一：自回归离散 token
• 把连续动作按维度分箱离散化为 256 个 bin 的 token
• 动作预测 = 下一个 token 预测，完全复用 LLM 训练/推理栈
• 代表：RT-1（专用 Transformer）、RT-2（VLM 共同微调）
• 优点：与 VLM 天然统一；缺点：精度受分箱限制、推理慢（逐 token）
流派二：生成式建模（CVAE）+ 动作分块
• CVAE 编码演示动作的多模态分布，隐变量 z 捕捉风格差异
• 一次预测 k 步动作块 + 时间集成（temporal ensembling）平滑执行
• 代表：ACT / act-plus-plus（ALOHA、Mobile ALOHA）
• 优点：高频精细控制、训练轻量；缺点：单任务为主、语言条件弱
流派三：扩散 / 流匹配连续动作
• 以扩散模型或 Flow Matching 建模连续动作分布，迭代去噪生成动作块
• VLM 骨干提供语义条件，动作专家网络负责生成
• 代表：π0 / openpi（Flow Matching）、GR00T N1（Diffusion Transformer）
• 优点：连续高精度、多模态分布、50Hz 高频；缺点：多步去噪需推理优化
11
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 12
PART 03 · 路线一
robotics_transformer：RT-1 / RT-2（Google DeepMind）
路线定位：动作 Token 化 + 自回归 Transformer——把机器人控制变成“语言建模”问题
6 帧历史图像 300×300
EfficientNet-B3 +FiLM 语言调制
TokenLearner 81→8 tokens
Decoder-only Transformer (35M)
11 维动作 每维 256-bin 离散
RT-1（2022）要点
• 数据：13 个机器人 17 个月采集 13 万条轨迹、700+ 任务
• 动作空间：手臂 7 维 + 底盘 3 维 + 模式 1 维，全部离散化为 token
• 3Hz 闭环推理；已见任务成功率 97%，新任务泛化明显强于此前基线
• 意义：首次证明“大数据 + Transformer”在真实机器人上的规模收益
RT-2（2023）要点：VLA 概念的提出者
• 骨干：PaLI-X (55B) / PaLM-E (12B) 视觉语言模型
• 关键做法：动作 token 直接复用文本词表（如覆盖低频 token），机器人数据与互联网 VQA 数据共同微调（co-fine-tuning）
• 涌现能力：符号理解、推理链、人类识别等未训练技能迁移到操作
• 泛化评测成功率约为 RT-1 的 2 倍；证明 VLM 预训练知识可直接转化为操作能力
理论内核：P(a|o,ℓ) 分解为自回归 token 概率乘积 ∏ P(token_i | token_<i, o, ℓ)——机器人控制 = 条件语言建模。
12
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 13
PART 03 · 路线二
act-plus-plus：ACT 动作分块 Transformer（Stanford ALOHA）
路线定位：CVAE 生成式模仿学习 + 动作分块——低成本硬件上的毫米级精细双臂操作
4 相机 RGB + 关节状态
ResNet-18 ×4 视觉特征
CVAE 编码器 (仅训练时) → z
Transformer 编码-解码器 (~80M)
动作块 k=100 关节角序列 @50Hz
核心机制
• 动作分块（Action Chunking）：一次预测未来 k=100 步动作，将有效决策频率降低 100 倍，显著缓解模仿学习的复合误差（compounding error）
• 时间集成（Temporal Ensembling）：对同一时刻的多次重叠预测加权平均，保证动作平滑
• CVAE：隐变量 z 建模人类演示的多模态性；推理时 z=0 取均值策略
工程与成果（act-plus-plus 仓库）
• 仅需 50 条演示即可学会插线、开盖、装配等精细任务，成功率 80–90%
• Mobile ALOHA：扩展底盘动作维度，实现炒菜、擦桌、乘电梯等移动操作
• 仓库含 ACT / Diffusion Policy / VINN 三种策略实现与仿真环境（MuJoCo）
• 局限：语言条件能力弱（任务专用），是“小而精”的 A（动作）侧代表，为大 VLA 提供动作分块与高频控制的关键组件思想
理论内核：max_θ E[ log π_θ(a_{t:t+k} | o_t, z) ] − β·D_KL( q(z|a,o) ‖ N(0,I) ) —— CVAE 证据下界 + 分块降低误差累积。
13
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 14
PART 03 · 路线三
openpi：π0 / π0-FAST / π0.5 / π*0.6 / π0.7（Physical Intelligence）
路线定位：VLM 骨干 + Flow Matching 动作专家——通用机器人基础模型的开源标杆
多视角图像 + 语言 + 状态
PaliGemma VLM (3B, SigLIP+Gemma)
动作专家 (300M) 分离权重/共享注意力
Flow Matching 10 步去噪
50 步动作块 50Hz 连续控制
核心机制
• Flow Matching（流匹配）：学习速度场 v_θ，把高斯噪声连续“流动”到专家动作，比扩散更少步数、训练更稳定
• MoE 式结构：VLM 处理图文 token，动作专家处理状态/动作 token，两者通过共享自注意力交互
• π0-FAST：用 DCT 频域压缩把动作序列高效 token 化，走自回归路线，训练提速 5×
工程与成果（openpi 仓库）
• 预训练：10,000+ 小时、7 种机器人平台、68 类任务的自有+OXE 混合数据
• 开源 π0/π0.5 基座与 DROID/ALOHA/LIBERO 微调 checkpoint，提供 JAX/PyTorch 双实现
• 叠衣服、清桌面、组装纸箱等长时程灵巧任务达到 SOTA；π0.5 强化开放世界泛化（进入陌生家庭做清洁）
• 微调门槛：1–20 小时数据即可适配新任务；LoRA 微调单卡 A100 可行
理论内核：min_θ E‖ v_θ(a^τ, o, ℓ, τ) − (a − ε) ‖² ，a^τ = τ·a + (1−τ)·ε —— 条件流匹配损失，一次生成整段连续动作块。
14
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 15
PART 03 · 路线四
Isaac-GR00T：GR00T N1 / N1.5 / N1.7（NVIDIA）
路线定位：双系统认知架构 + 数据金字塔——面向人形机器人的开放基础模型与全栈生态
输入
多视角图像/语言/
本体状态(跨具身投影)
System 2 · 慢思考（~10Hz）
Eagle-2 VLM（SmolLM2 + SigLIP-2）
场景理解、指令解析、任务推理
System 1 · 快执行（~120Hz）
Diffusion Transformer 动作头
流匹配去噪生成连续动作块
数据金字塔（Data Pyramid）
• 塔基：海量网络视频与人类第一视角数据（学习世界知识与操作先验，用潜在动作/逆动力学标注伪动作）
• 塔身：仿真合成数据（Isaac Lab / GR00T-Dreams 世界模型生成轨迹）
• 塔尖：真实机器人遥操作数据（最贵最少，锚定真实动力学）
工程与成果（Isaac-GR00T 仓库）
• N1 为 2B 级开放权重模型；N1.5 改进 VLM 对齐与 FLARE 目标，语言跟随率 46.6%→93.3%（GR-1 类人形评测）
• 跨具身支持：GR-1/G1 人形、单臂/双臂等，通过具身特定投影层 + 新具身微调接入
• 全栈生态：Isaac Lab 仿真、OSMO 训练编排、Jetson Thor 端侧部署、TensorRT 推理优化
理论内核：Kahneman 双系统认知（System1 直觉快 / System2 推理慢）× 流匹配动作生成 × 异构数据统一训练。
15
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 16
PART 03 · 最新进展
2025–2026 前沿更新：π*0.6 · π0.7 · GR00T N1.7
π*0.6（2025.11 · Physical Intelligence）— VLA 从自身经验中学习
RECAP 三阶段训练：专家示范（模仿）→ 人工实时纠正（教练式干预）→ 自主 RL 练习（价值函数标注正/负样本，无需动作对数概率）。叠衣、意式咖啡、纸箱组装等困难任务吞吐量提升 2 倍以上、失败率约减半，可连续自主运行 13 小时+ —— 标志 VLA 从纯模仿学习迈入自我改进阶段（"RL is back"）。
π0.7（2026 · Physical Intelligence）— 可组合泛化与可控提示
把已学技能像语言模型组合概念一样"混搭"解决从未训练过的新任务（少量数据即可操作新厨电并完成烹饪）；支持多模态可控提示：自然语言 + 视觉子目标图像 + 任务元数据（速度/风格约束）；零样本跨具身迁移到未见过的硬件平台执行叠衣等任务；50Hz 实时控制，单一通用模型达到或超越专用微调模型水平。
GR00T N1.7（2026 · NVIDIA）— 骨干升级与完全商用开源
骨干升级为 Cosmos-Reason2-2B（Qwen3-VL）+ Diffusion Transformer 动作头，延续双系统架构；预训练数据跃升至 3.2 万小时真实人类第一视角视频 + 8 千小时仿真；实现指尖级灵巧、接触密集小件装配与双臂协同（Unitree G1、AGIBot Genie 实测）；首次以 Apache 2.0 + 商用许可完全开放权重与代码，完善 ONNX/TensorRT 部署链路，FANUC、ABB、LG 等厂商已开始采用。
共同趋势：基础模型底座之上，前沿正转向经验强化学习（RECAP）、技能组合泛化（π0.7）与开放商用生态（N1.7）——与 PART 05 五大趋势相互印证。
16
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 17
PART 03 · 横向对比
四大代表模型关键参数一览
维度 | RT-1 / RT-2 | ACT (act-plus-plus) | π0 (openpi) | GR00T N1/N1.5
机构/时间 | Google DeepMind 2022 / 2023 | Stanford 2023 / 2024 | Physical Intelligence 2024–2025 | NVIDIA 2025
模型规模 | 35M / 12B–55B | ~80M | 3B + 300M 动作专家 | ~2B（VLM+DiT）
视觉/语言骨干 | EfficientNet+USE / PaLI-X·PaLM-E | ResNet-18（无语言骨干） | PaliGemma (SigLIP+Gemma) | Eagle-2 (SigLIP-2+SmolLM2)
动作生成 | 离散 token 自回归 | CVAE + 动作块回归 | Flow Matching 连续动作块 | DiT 流匹配去噪动作块
控制频率 | 3 Hz | 50 Hz（块内） | 50 Hz（块 50 步） | ~120 Hz（System1）
训练数据 | 13 万轨迹 / 700 任务； RT-2 加网络图文 | 每任务 ~50 条人工演示 | 1 万+ 小时自有 + OXE | 真实+仿真+人类视频 数据金字塔
定位 | 验证规模化与语义涌现 | 低成本精细双臂操作 | 通用操作基础模型 | 人形机器人基础模型+生态
17
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 18
PART 04
模型训练部署全流程
数据采集 → 清洗 → 转换 → 增强 → 训练 → 部署 → 性能测试
18
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 19
PART 04 · 总体流程图
VLA 从数据到落地的七阶段流水线
① 数据采集
遥操作/仿真/视频
② 数据清洗
质检·去重·过滤
③ 数据转换
统一格式 LeRobot/RLDS
④ 数据增强
视觉/动作/合成放大
⑤ 模型训练
预训练→后训练微调
⑥ 模型部署
量化·推理服务·端侧
⑦ 性能测试
仿真/实机评测迭代
⟲ 数据飞轮闭环：⑦ 测试中发现的失败案例回流到 ① 定向补采 / ④ 定向增强，持续迭代（π0、GR00T 均采用此闭环）
阶段 | 关键活动 | 典型工具/实践（四个开源项目中的对应）
①–④ 数据工程 | 占整体工作量 60% 以上；决定模型上限 | ALOHA 遥操作、Isaac Lab 仿真、GR00T-Dreams 合成、LeRobot/RLDS 数据格式
⑤ 训练 | 两阶段：跨具身预训练 + 目标平台后训练 | openpi train 脚本（JAX/PyTorch, FSDP）、Isaac-GR00T gr00t_finetune（LoRA/全参）
⑥ 部署 | 策略服务器-客户端解耦，端侧优化 | openpi serve_policy + websocket 客户端；GR00T TensorRT/Jetson 部署脚本
⑦ 测试 | 离线指标 + 仿真基准 + 实机 A/B | LIBERO/SimplerEnv 基准、act-plus-plus 仿真评测、真实成功率统计
19
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 20
PART 04 · 数据工程
数据采集 → 清洗 → 转换 → 增强
① 数据采集
• 遥操作：ALOHA 双臂关节映射、VR 手柄、外骨骼；同步录制多视角 RGB(-D)、关节状态、动作、语言标注
• 仿真采集：Isaac Lab / MuJoCo 脚本化专家 + 域随机化批量生成
• 非机器人数据：人类第一视角视频、网络图文（塔基数据）
• 规范：统一坐标系与单位、时间戳硬同步、每条轨迹附任务指令
② 数据清洗
• 剔除失败/中断/超时轨迹（或保留并标注用于失败感知训练）
• 过滤传感器异常：丢帧、图像过曝/遮挡、关节读数跳变（速度/加速度阈值检测）
• 去重与均衡：近重复轨迹去重，任务/物体/场景分布重采样
• 语言标注质检：指令-行为一致性抽检，LLM 辅助重写多样化指令
③ 数据转换
• 统一 schema：observation(images/state) + action + language + episode 元数据
• 目标格式：LeRobot Dataset（GR00T N1.5 / openpi 支持）、RLDS/TFDS（RT-X/OXE）、HDF5（act-plus-plus）
• 动作空间对齐：关节角 vs EEF 位姿、绝对 vs 增量、归一化统计量（mean/std 或 quantile）落盘
• 跨具身映射：GR00T 具身投影头 / π0 动作维度 padding
④ 数据增强
• 视觉增强：随机裁剪、颜色抖动、亮度对比度、相机 jitter（RT-1/ACT 常规配置）
• 仿真域随机化：纹理、光照、物体位姿、动力学参数随机
• 合成放大：GR00T-Dreams 世界模型由少量真实轨迹生成大量新场景轨迹；DexMimicGen 自动扩增装配演示
• 语言增强：同义指令改写、多语言指令，提高指令鲁棒性
20
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 21
PART 04 · 模型训练
两阶段训练：跨具身预训练 + 目标平台后训练
VLM 初始化
PaliGemma / Eagle-2 加载图文预训练权重
跨具身预训练
混合数据（OXE/自有/仿真） 大 batch、多机 FSDP
后训练/微调
目标机器人 1–100 小时数据 全参 or LoRA
验证与选型
离线 loss/MSE + 仿真成功率 checkpoint 选择
关键训练配置（以 openpi / GR00T 为参照）
• 损失函数：流匹配 MSE（π0/GR00T）或 token 交叉熵（RT 系/π0-FAST）；ACT 为 L1 重建 + KL
• 归一化：动作/状态按数据集统计量归一化，微调新平台必须重新计算 norm stats
• 冻结策略：小数据微调可冻结 VLM 只训动作专家/投影层；数据充足全参微调效果更佳
• 算力参考：π0 LoRA 微调单卡 A100/4090(量化) 可行，全参需多卡 80GB；GR00T N1.5 微调支持单节点多 GPU
工程要点
• 数据加载是瓶颈：视频解码/图像预处理放 GPU 或 DALI，多进程 prefetch
• 混合比例调度：真实:仿真:视频数据配比是关键超参（GR00T 数据金字塔按阶段调整）
• 训练监控：除 loss 外必须跟踪动作 MSE 分维度曲线与验证集 rollout 视频
• 复现基线：先在 LIBERO/ALOHA-sim 等公开基准复现官方结果，再引入自有数据
经验法则：预训练决定“会不会”，后训练决定“好不好”；微调数据质量 > 数量，50 条高质量演示常胜过 500 条噪声演示。
21
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 22
PART 04 · 模型部署
从 checkpoint 到机器人：推理服务与端侧优化
推理侧（GPU 服务器 / Jetson）
策略服务器 serve_policy
模型加载 + 预处理 + 去噪推理
WebSocket / gRPC 接口
obs↑ act↓
机器人侧（实时控制机）
客户端：采集观测→请求动作块
动作队列 + 时间集成平滑
底层关节控制器 (100Hz–1kHz)
安全层
关节限位/速度/力矩钳制
工作空间围栏 + 急停
异常检测（动作跳变、置信度）
推理优化手段
• 量化：FP16/BF16 → INT8/FP8（TensorRT）；π0 支持 4090 级消费卡推理
• 减少去噪步数：流匹配 10 步内收敛；蒸馏到更少步或一步生成
• 动作分块摊销：一次推理输出 50 步动作，网络 2–5Hz 调用即可支撑 50Hz 控制
• KV cache / 图优化：VLM 前缀缓存，CUDA Graph 固化推理图
部署形态选择
• 云/边服务器 + 局域网：开发迭代快，注意网络抖动（openpi 默认形态）
• 端侧一体化：Jetson AGX Orin/Thor 承载 GR00T N1，离线可用、延迟确定
• 混合：System2 云端大模型规划 + System1 端侧高频执行
• 版本管理：模型+norm stats+预处理配置整体打包，灰度发布可回滚
延迟预算示例（50Hz 控制）：图像采集 5ms + 传输 5ms + 推理 60ms（摊销到 50 步 ≈ 1.2ms/步）+ 控制器 1ms —— 动作分块是实时性的关键。
22
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 23
PART 04 · 性能测试
三级评测体系：离线指标 → 仿真基准 → 实机验证
L1 离线评测
分钟级 · 每次训练
• 动作 MSE / L1（分维度）、token 准确率
• 验证集 rollout 可视化对比人类演示
• 作用：快速筛掉明显失败的 checkpoint，但离线指标与真实成功率相关性有限
L2 仿真基准
小时级 · 每个候选
• LIBERO（openpi 提供微调基线）、SimplerEnv、RoboCasa、act-plus-plus 内置双臂仿真任务
• 批量并行 rollout 统计成功率、SPL、平均完成时间
• 域随机化下的鲁棒性扫描（光照/位姿/干扰物）
L3 实机测试
天级 · 上线前
• 标准化评测协议：固定任务集 × N 次重复（≥10）× 多初始条件，盲测 A/B 对比
• 指标：成功率、子任务完成率、干预次数/小时、执行时长、碰撞/安全事件
• 失败归因分析 → 回流数据飞轮定向补采
测试要点：① 仿真高分 ≠ 实机可用，sim-to-real gap 必须用 L3 校准；② 评测集与训练集严格隔离（新物体/新位置/新指令三档泛化）；③ 报告置信区间而非单次成功率；④ 长尾失败案例库是最宝贵的资产。
23
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 24
PART 05
发展趋势
VLA 走向何方：数据、模型、推理、评测与生态
24
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 25
PART 05 · 发展趋势
五大趋势展望
① 数据：从遥操作走向“万物皆数据”
人类视频学习（GR00T 塔基）、世界模型合成数据（GR00T-Dreams、Cosmos）、自主采集与 RL 自我改进（π0.5 + RL）将大幅摊薄真实遥操作成本；数据配比与质量评估成为核心 know-how
② 模型：分层双系统 + 更强推理
System2（VLM/LLM 推理规划）+ System1（高频动作专家）成为共识架构；链式思维（ECoT）、世界模型预测（V-JEPA 类）注入策略；模型规模在 2B–10B 区间寻找端侧最优点
③ 动作生成：流匹配成为主流，走向实时
从离散 token → 扩散 → 流匹配的收敛趋势明显（π0、GR00T 均选择 FM）；蒸馏/一步生成、异步推理（Real-Time Chunking）解决高频实时性
④ 评测与安全：从 demo 走向标准
统一基准（LIBERO、SimplerEnv、RoboArena 类实机联评）与第三方评测兴起；可解释性、失效预测、安全认证成为商用前置条件
⑤ 生态：开源基座 + 垂直微调的产业格局
openpi、GR00T、LeRobot 形成“机器人界的 LLaMA 生态”；上游卖基座与算力（NVIDIA 全栈），中游做具身平台适配，下游做场景微调与数据服务
25
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 26
PART 05 · 发展趋势
VLA 发展趋势总览图
图：VLA 发展趋势总览（来源：reports/VLA发展趋势.png）
VLA 大模型技术分享报告
26

## Slide 27
PART 05 · 行业洞察
WAIC 具身智能圆桌论坛纪要：三道物理墙与产业路线之争
① 三道物理墙：具身智能规模化的核心阻碍（全场共识）
数据墙：真机交互数据成本高、无法批量爬取；表征墙：机型数据不互通、缺少通用物理表征、跨设备泛化差；闭环墙：实体试错成本高、反馈慢、数据飞轮难以快速迭代——无法复刻 LLM 的 scaling 路径，需以世界模型仿真 + 多机集群采集 + 数据回流闭环统一破局
② 数据获取路径：单一来源不足，多类数据混合成共识
PI 主打规模化真机采集；佐治亚理工押注人类第一视角 Egocentric 数据（对齐方案尚无标准）；Genesis 用仿生手套低成本采集；Dyna 采用三层金字塔（互联网视频打底 + 真机数据 + 产线失败回流，20 万小时预训练、新任务 1–2 小时微调）；清华主张互联网视频预训练专属具身基座——真实部署回流的失败样本价值最高
③ 模型架构路线：VLA 与世界模型不对立，长期走向融合
PI：VLA+世界模型融合，生成未来画面提升长程规划；Dyna：WAM 世界动作模型主导高频操作、规划模型负责长周期任务；腾讯：认知规划/感知动作/电机控制三层 Agent 架构；智元：VLA 与世界模型同步迭代，终局为 WRAM + 分布式真机强化学习；评判标准归结为数据学习能力、跨场景泛化与推理速度
④ 企业路线选择：全栈自研 vs 纯 AI 大脑，无优劣之分
智元走全栈自研（硬件限制模型上限，自研可优化端云协同与量产成本）；PI/腾讯走纯算法路线（先用通用机械臂搭数据底座、避开硬件重资产赛道）；Sunday 折中（低成本夹爪 + 少量硬件实现大部分操作，当前瓶颈在上层 AI 模型而非硬件手爪）
⑤ 对本报告的启示
论坛结论与前述五大趋势互相印证：数据金字塔与回流闭环（对应趋势①）、分层双系统与世界模型融合（对应趋势②）、统一评测标准缺失（对应趋势④）仍是 VLA 走向规模化落地必须跨越的门槛
27
VLA 大模型技术分享报告 · 内容整合自：具身智能会议.png / 具身智能会议2.png / 具身智能会议3.png

## Slide 28
SUMMARY
总结与讨论
1. 范式确立
VLA 已从概念（RT-2, 2023）走到可用开源基座（π0、GR00T N1, 2024–25）：VLM 骨干 + 流匹配动作专家 + 动作分块是当前最优配方
2. 四个项目的互补启示
RT 系证明规模与语义涌现；ACT 提供高频精细控制与低成本数据采集范式；π0 给出通用基座+微调的完整工程栈；GR00T 展示数据金字塔与全栈生态打法
3. 工程主线
数据工程占 60% 以上工作量；两阶段训练（预训练+后训练）；动作分块摊销推理延迟；三级评测 + 数据飞轮闭环持续迭代
4. 理性判断
VLA 与传统控制是互补而非替代；泛化、安全、实时性仍是落地三大挑战；建议以开源基座（openpi/GR00T）+ 自有场景数据微调作为切入路径
参考项目：github.com/MarkFzp/act-plus-plus · NVIDIA/Isaac-GR00T · Physical-Intelligence/openpi · google-research/robotics_transformer
28
VLA 大模型技术分享报告

## Slide 29
谢 谢 · Q & A
VLA 大模型技术分享报告 · 具身智能技术组